АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

=====================================================================

21.01.2014                                    с. Баландино                                            № 02-п

Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Баландинский сельсовет постановляю:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Баландинский сельсовет Асекеевского района, согласно приложению.

- Единая теплоснабжающая организация на территории  муниципального образования Баландинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области отсутствует.

- Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования

Баландинский   сельсовет                                                               Н.А. Мухетов

Приложение

к постановлению главы администрации МО Баландинский сельсовет от 21.01.2014  № 02-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

села Баландино, деревни Казанка

Баландинского сельсовета

Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Баландинский сельсовет на период до 2027 года

Введение

Общие положения

Характеристика  Баландинского сельсовета

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии

Заключение

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Баландинского сельсовета  Асекеевского района является:

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Постановление главы администрации № 29-п от 02.09.2013 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баландинский сельсовет Асекеевского района  на 2014 – 2016 годы»;

Генеральный план Баландинского  сельского поселения.

Схема теплоснабжения Баландинского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

На основании прогнозирования развития Баландинского сельсовета определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Баландинского сельсовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

.«Генеральный план Баландинского  сельского поселения»;

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

- Общие положения

Схема теплоснабжения села Баландино, деревня Казанка Баландинского сельсовета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2027 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения села Баландино, деревня Казанка Баландинского сельсовета.

II. Характеристика  Баландинского сельсовета

Административно-территориальное муниципальное образование Баландинский  сельсовет  входит в состав Асекеевского  района Оренбургской области.

Баландинский сельсовет расположен в южной части  Асекеевского района. На севере граничит с муниципальным образованием Лекаревский сельсовет, на востоке с муниципальным образованием Троицкий сельсовет,  на западе с Бугурусланским районом, на юге с Бузулукским районом

Муниципальное образование Баландинский сельсовет характеризуется резко-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце октября (ноября), прекращаются в середине марта (апреля). Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4о С и -14,5о С) и абсолютный минимум равный -44о С. Средняя июльская температура составляет +20,60 С. Абсолютный максимум достигает +42о С, среднегодовая температура +3,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -10,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0о С-65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -30о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

Климат резко-  континентальный,  времена года выражены  четко. Основными чертами являются  холодная малоснежная зима, жаркое сухое лето , небольшое количество осадков. Самый холодный месяц – январь,  средние температуры    колеблются от  - 150 С на юге  и -16 0 С на севере. Сильные морозы  часто сопровождаются  ветрами, буранами. Снежная  высота снежного покрова  составляет от 30 см до 50 см, в особо снежные годы до 1м.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах  +20,5  0 С  на севере и  + 21,°С на юге.

Число дней с отрицательной температурой во все часы суток –150

В состав  Баландинского  сельсовета  входят 2 населенных пункта: с.Баландино, деревня Казанка

Площадь Баландинского сельсовета на 01.01.2013 г. –  13312  га.

Административным центром Баландинского сельсовета является с. Баландино.

На территории населенных пунктов села Баландино, деревня Казанка Баландинского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительными котельными.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:

- в с. Баландино  - в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в д .Казанка  – печи и котлы  на  газе.

Теплоснабжение существующих социальных объектов осуществляется от ведомственных автономных котельных.

Отдельные показатели Баландинского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года представлены в таблице

|  |  | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
|  | По Баландинскому сельсовету | с.Баландино | деревня Казанка |  |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе: |  |  |  |  |
| Индивидуальных на: |  |  |  |  |
| природном (попутном) газе | 293 | 233 | 60 |  |
| жидком топливе |  |  |  |  |
| твердом топливе |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |
| Котельных на: |  |  |  |  |
| природном (попутном) газе |  |  |  |  |
| жидком топливе |  |  |  |  |
| твердом топливе |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего Мкал/час в том числе: |  |  |  |  |
| Индивидуальных | 4803 | 3728 | 960 |  |
| Котельных | 421 | 405 | 16 |  |
| Отпущено котельными своим потребителям всего: Мкал/час в том числе: |  |  |  |  |
| Населению |  |  |  |  |
| бюджетофинансируемым организациям | 421 | 405 | 16 |  |
| Прочим организациям |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего, км | автономный | автономный | автономный |  |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % |  |  |  |  |
| Численность населения, всего, человек | 595 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| работающих | 245 | 230 | 15 |  |
| Число зданий всего, единиц общая площадь, квадратные метры | 293 19631 | 233 15611 | 60 4020 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Жилых индивидуальных |  |  |  |  |
| 1 этажных |  | 226 15142 |  |  |
| 2 этажных |  |  |  |  |
| 3 этажных |  |  |  |  |
| 4 этажных |  |  |  |  |
| Жилых муниципальных |  |  |  |  |
| 1 этажных |  | 4 2000 |  |  |
| 2 этажных |  |  |  |  |
| 3 этажных |  |  |  |  |
| 4 этажных |  |  |  |  |
| Социальных |  |  |  |  |
| 1 этажных |  |  |  |  |
| 2 этажных |  |  |  |  |
| 3 этажных |  |  |  |  |
| 4 этажных |  |  |  |  |
| производственных |  |  |  |  |
| 1 этажных |  | 5 170 |  |  |
| 2 этажных |  |  |  |  |
| 3 этажных |  |  |  |  |
| 4 этажных |  |  |  |  |
| Число зданий оборудованных централизованным отоплением всего, единиц общая площадь, квадратные метры |  | 5 1400 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Жилых индивидуальных |  | 2 150 |  |  |
| Жилых муниципальных |  | 1 450 |  |  |
| Социальных |  |  |  |  |
| производственных |  |  |  |  |
| Число зданий оборудованных централизованным горячим водоснабжением всего, единиц общая площадь, квадратные метры |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Жилых индивидуальных |  |  |  |  |
| Жилых муниципальных |  |  |  |  |
| Социальных |  |  |  |  |
| производственных |  |  |  |  |
| Жилищный фонд всего. кв.м |  | 15142 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Частный, в собственности граждан |  | 1542 |  |  |
| государственный |  |  |  |  |
| муниципальный |  |  |  |  |
| Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием % от общего количества жилого фонда |  |  |  |  |
| - централизованным теплоснабжением |  |  |  |  |
| - централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |
| - централизованным водопроводом |  |  |  |  |
| - централизованной канализацией |  |  |  |  |
| - индивидуальным теплоснабжением |  |  |  |  |
| - индивидуальным горячим водоснабжением |  |  |  |  |
| - индивидуальным источником водоснабжения |  |  |  |  |
| - газом |  |  |  |  |

На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и котельных Баландинского сельсовета коммунальные системы  в качестве основного топлива используется природный газ.

Потребное количество топлива для теплоснабжения населенных пунктов села Баландино, деревня Казанка, Баландинского сельсовета  в разрезе населенных пунктов по существующей присоединенной тепловой нагрузке представлено в таблице.

| Населенный пункт, вид топлива | Ед. измерений | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 гг | 2022-2026 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Баландино |  | 1090060 | 1091086 | 1091100 | 1091121 | 5455605 | 5455955 |
| природный (попутный) газ | Куб. м |  |  |  |  |  |  |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |
| Деревня Казанка |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| природный (попутный) газ | Куб. м | 223400 | 223500 | 223600 | 223700 | 1118500 | 1118750 |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м |  |  |  |  |  |  |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Баландинскому сельсовету |  |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м | 1313460 | 1314586 | 1314700 | 1314821 | 6574105 | 6574705 |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Баландинского сельсовета.

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

В базовом периоде, на конец 2013 года, площадь строительных фондов по Баландинскому сельсовету в соответствии с информацией предоставленной Администрацией Баландинского сельсовета - составила 220471 м2.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в разрезе населенных пунктов: с. Баландино, деревня Казанка  в таблицах

Таблица 1.1 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам

| Показатель | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017-2021 гг | 2022-2026 гг | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |
| Ввод жилых площадей, м2 | 2514 | 4370 | 5540 | 3790 | 11354 | 4670 | 33783 |
| Снос жилых площадей, м2 | 228 | 523 | 957 | 546 | 2382 | 1142 | 5847 |
| Прирост жилых площадей, м2 | 2286 | 3846 | 4582 | 3243 | 8971 | 3527 | 27935 |
| Абсолютный прирост жилых площадей, м2 | 4800 | 7693 | 9165 | 6487 | 17943 | 7055 | 67565 |
| Здания социального, культурного и бытового назначения. |
| Ввод площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 150 | 110 | 90 | 110 | 342 | 802 |
| Снос площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 536 | 1100 | 908 | 885 | 342 | 3771 |
| Абсолютный прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 563 | 1663 | 2572 |  | 3457 | 8255 |
| Итого по вводимым площадям |
| Ввод площадей, м2 | 2541 | 4906 | 6640 | 4698 | 12239 | 5012 | 37582 |
| Снос площадей, м2 | 228 | 523 | 957 | 546 | 2382 | 1142 | 5847 |
| Прирост площадей, м2 | 2313 | 4383 | 5682 | 4151 | 9856 | 3870 | 31734. |
| Абсолютный прирост площадей, м2 | 3791 | 8174 | 13856 | 18008 | 27864 | 31734 |  |
| Население |
| Среднегодовая прогнозная численность постоянного населения на начало года или конец периода, человек | 800 | 820 | 850 | 863 | 881 | 950 |  |
| Прирост населения за год, чел | 68 | 20 | 30 | 13 | 22 | 69 | 359 |

таблица 1 Сводные показатели динамики жилой застройки в Баландинском сельсовете по населенным пунктам:

| Наименование | Единица измерений | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2027 гг. | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Баландино |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м² | 15611 | 15621 | 15621 | 15713 | 16549 |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 3728 | 3741 | 3741 | 3801 | 3952 |  |
| Сносимые жилые строения | площадь, м² | 80 | 0 | 80 | 120 | 120 |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 19 | 0 | 19 | 29 | 29 |  |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м² | 201 | 268 | 270 | 335 | 420 |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 48 | 64 | 63,9 | 80 | 100,2 |  |
| Итого жилищного фонда | площадь, м² | 15732 | 15889 | 15811 | 15928 | 16764 |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 3757 | 3805 | 3785,9 | 3852 | 4023,2 |  |
| дКазанка,. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м² | 4020 | 4087 | 4154 | 4355 | 4556 |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 960 | 976 | 992 | 1040 | 1088 |  |
| Сносимые жилые строения | площадь, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м² | 67 | 67 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |  |
| Итого жилищного фонда | площадь, м² | 4087 | 4154 | 4234 | 4435 | 4636 |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 976 | 992 | 1011 | 1059 | 1107 |  |
| Сносимые жилые строения | площадь, м² |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м² |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищного фонда | площадь, м² |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Баландинскому сельсовету |  | 4704 | 4733 | 4752 | 4860 | 5059 |  |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м² |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Сносимые жилые строения | площадь, м² |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м² |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Всего жилищного фонда | площадь, м² |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Характеристика сохраняемого жилого фонда в Баландинском сельсовете по населенным пунктам:

| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Количество этажей | Количество квартир | Количество проживающих, чел. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |  |
| с. Баландино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная 29 | 1056 | 2 |  |  | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 | 1975 | РОО | Котельная школы |
| ул. Золотухина 63а | 525 | 1 |  |  | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 1964 | сельсовет | Котельная №1 |
| ул. Золотухина 46 | 200 | 1 | 1 | ФАП | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 1972 | ЦРБ | Котельная |
| ул. Молодежная 1-90 | 6030 | 1 | 90 | 322 | 0,46 | 0 | 0 | 0,46 | 1975-2012 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| Ул Золотухина 1-83 | 5561 | 1 | 83 | 122 | 0,42 | 0 | 0 | 0,42 | 1967-2012 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Старжинского 1-39 | 2613 | 1 | 39 | 57 | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | 1960-2012 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| Итого: | 15985 |  | 212 | 501 | 1,21 | 0 | 0 | 1,21 |  |  |  |
| д.Казанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная 1-29 | 1943 | 1 | 29 | 47 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 1967-2012 | Частное лицо | Инднивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| ул. Набережная 1-28 | 1876 | 1 | 28 | 47 | 0,142 | 0 | 0 | 0,142 | 1967-2012 | Частное лицо | Индивидуальный источник тепла(газовый котел) |
| Итого по Казанке | 3819 | 1 | 57 | 94 | 0,292 | 0 | 0 | 0,292 | 1967-2012 | Частное лицо |  |

Таблица 1.2 – Перспективная застройка населенных пунктов Баландинского сельсовета.

| № | Место нахождения | Тип потребителя | Планируемое подключение | Площадь, м2 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г |  |  |  |  |
| 1 | Ул Молодежная 91-93 село Баландино | ИД* | Индивидуальный источник | 201 | 1 |
| 2 | Ул Центральная 30 д Казанка | ИД | Индивидуальный источник | 67 | 1 |
|  | всего | ИД | Индивидуальный источник | 268 | 1 |
| 4 | Пересечение ул. Сосновой и Октябрьской | МД | Котельная №6 | 1200 | 2 |
|  | Итого многоквартирные дома |  |  | 15452 |  |
|  | Итого общественные здания |  |  | 0 |  |
|  | Всего |  |  | 15452 |  |
|  | 2015 г |  |  |  |  |
| 5 | Ул Золотухина 84-87 село Баландино | ИД | Индивидуальный источник | 268 | 1 |
| 6 | Ул Набережная 29 | ИД | Индивидуальный источник | 67 | 1 |
|  | всего | ИД | Индивидуальный источник | 335 | 1 |
|  | 2016 г |  |  |  |  |
| 1 | Ул Старжинского 40-43 с.Баландино | ИД | Индивидуальный источник | 270 | 1 |
| 2 | Ул Набережная 30 д Казанка | ИД | Индивидуальный источник | 80 | 1 |
| 3 | всего | ИД | Индивидуальный источник | 350 | 1 |
|  | 2017-2021 |  |  |  |  |
| 1 | Ул Молодежная 94-98 с Баландино | ИД | Индивидуальный источник | 335 | 1 |
| 2 | Ул Центральная 31 деревня Казанка | ИД | Индивидуальный источник | 80 | 1 |
|  | всего | ИД | Индивидуальный источник | 415 | 1 |
|  | 2022-2027 |  |  |  |  |
| 1 | Ул Старжинского 44-48 село Баландино | ИД | Индивидуальный источник | 420 | 1 |
| 2 | Ул Набережная 31 д.Казанка | ИД | Индивидуальный источник | 80 | 1 |
| 3 | ВСЕГО | ИД | Индивидуальный источник | 500 | 1 |

Примечание: здесь и далее * - ИД- индивидуальный дом

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией Баландинского сельсовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.Теплоснабжение существующих промышленных объектов осуществляется от ведомственных котельны

Таблица 1.3 – Баланс теплоснабжения за 2013 год в тыс.Гкал

|  |  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал | В т.ч. ГВС, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | Выработка тепла, тыс.Гкал | Собств.нужды котельных (технология, тыс.Гкал) | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потери в сетях. тыс. Гкал | Полезный отпуск тыс. Гкал |  | Всего тыс. Гкал | Бюджет |  | прочие | население | бюджет | прочие |
| Котельная № 1 СДК | 1.5 | 0.005 | 1.0 | 0.002 | 0,998 |  | 0,998 | 0,15 |  | 0.1 | 0. | 0.1 | 0.0 |
| Котельная № 2 ЩКОЛА | 2,2 | 0.05 | 2,1 | 0.3 | 2,01 |  | 2,01 | 1.1 |  | 1.0 | 0 | 0.6 | 0.0 |
| Котельная № 3 ФАП | 0,9 | 0,005 | 0,85 | 0,003 | 0,82 |  | 0,82 | 0,45 |  | 0,01 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| ИТОГО | 4,6 | 0,061 | 3,95 | 0,305 | 3,828 |  | 3,828 | 1,7 |  | 1,11 | 0 | 0,8 | 0,0 |

Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2013-2026гг.  представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными 2013-2015г

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| 1 | 0,998 | 0,23 | 1,228 | 0,998 | 0,23 | 1,228 | 0,998 | 0,23 | 2 |
| 2 | 2,01 | 1,32 | 3,33 | 2,01 | 1,32 | 3,33 | 2,01 | 1,32 | 3,33 |
| 3 | 0,82 | 0,12 | 0,94 | 0,82 | 0,12 | 0,94 | 0,82 | 0,12 | 0,94 |
| итого | 3,828 | 1,67 | 5,498 | 3,828 | 1,67 | 5,498 | 3,828 | 1,67 | 5,498 |

| котельная | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| 1 | 0,998 | 0,23 | 1,228 | 0,998 | 0,230 | 1,228 | 0,998 | 0,23 | 1,228 |
| 2 | 2,01 | 1,32 | 3,33 | 2,01 | 1,32 | 3,33 | 2,01 | 1,32 | 3,33 |
| 3 | 0,82 | 0,12 | 0,94 | 0,82 | 0,12 | 0,94 | 0,82 | 0,12 | 0,94 |
| итого | 3,828 | 1,67 | 5,498 | 3,828 | 1,67 | 5,498 | 3,828 | 1,67 | 5,498 |

. Таблица 1.6 – Суммарное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2013-2026гг

| котельная | Суммарное относительное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2012-2026гг., Гкал/год | Суммарное относительное увеличение полезного отпуска тепловой энергии относительно начала и окончания расчетного периода 2012-2026гг., % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.02 | 0,1 |
| 2 | 0.015 | 0,09 |
| 3 | 0,002 | 0,02 |
| итого | 0,037 | 0,21 |

(В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Баландинского сельсовета на период до 2027 года не планируется строить жилые, общественные и производственные здания, это не потребует увеличения тепловой мощности для систем отопления и горячего водоснабжения.)

В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Баландинского сельсовета на период до 2027 года планируется построить жилые дома.

Таблица 5.1. Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий по Баландинскому сельсовету по населенным пунктам на период до 2027  г., Гкал/ч

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2027 гг. | 2012-2027 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Баландино | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,015 | 0,026 |  |  |
| д.Казанка | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,015 | 0,026 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 |  |

Таблица 5.4. Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения для проектируемого строительства общественных зданий по Баландинскому сельсовету по населенным пунктам на период до 2027  г., Гкал/ч

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2027 гг. | 2012-2027 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Баландино | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,015 | 0,026 |  |  |
| д.Казанка | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,015 | 0,026 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 0,255 |  |

Графическая часть схемы теплоснабжения

СХЕМА №1

теплоснабжения учреждений  на территории с.Баландино

Баландинский  СДК

улица Золотухина

| № п/п | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 6 | 57 | подземный |

СХЕМА №2

теплоснабжения учреждений  на территории с.Баландино

Баландинская СОШ

ул.Молодежная

| № п/п | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 20 | 57 | подземный |

СХЕМА №3

теплоснабжения учреждений  на территории с.Баландино

Баландинский ФАП

Ул.Золотухина

Зоны действия источников тепловой энергии на территорий Баландинского сельсовета по населенным пунктам:

Зоны действия источников тепловой энергии на территории с.Баландино

Зоны действия источников тепловой энергии на территории д.Казанка

Существующая зона действия системы теплоснабжения населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка, Баландинского сельсовета представлена на рисунках 2.3. Значительная часть территории населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельсовета охвачена индивидуальным-автономным теплоснабжением, оставшаяся часть жилых домов частного сектора отапливается индивидуальными источниками тепловой энергии.

Для обеспечения тепловой энергией социально значимых общественных зданий в новом районе населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельского совета в 2015 году предлагается вести в эксплуатацию котельную № 4. Перспективная зона теплоснабжения представлена на рисунке 2.4.

В перспективе в соответствии с решениями генерального плана планируется выполнить снос ветхого малоэтажного жилого фонда, со строительством на освободившихся участках  многоквартирные дома со значительными единичными отопительными нагрузками и нагрузками ГВС.

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Для теплоснабжения малоэтажных жилых домов частного сектора в населенных пунктах села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельсовета в настоящее время используются индивидуальные источники тепловой энергии.

В соответствии с информацией, полученной от Администрации населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельсовета, увеличения зон расположения жилых домов в перспективе до 2027 года не изменится. В соответствии с этим зона действия индивидуальных источников теплоснабжения так же не изменится относительно существующего положения.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3- 2.5.

Таблица 2.3 – Нагрузки котельных для расчетного режима, Гкал/ч

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| 2 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 3 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
| итого | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.832 | 3.834 | 3.835 |

Таблица 2.4 – Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.976 | 11.976 | 11.976 | 11.976 | 11.976 | 11.976 |
| 2 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 |
| 3 | 9.84 | 9.86 | 9.87 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
| итого | 45.936 | 45.938 | 45.939 | 45.941 | 45.941 | 45.941 |

Таблица 2.5 – Баланс установленных мощностей котельных

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| итого | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |

В настоящее время на котельных имеется достаточный резерв установленной мощности для покрытия имеющихся нагрузок потребителей при вводе в работу всех котлов.  обеспечивается требуемый СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» уровень надежности при выходе из строя наибольшего по производительности котла.

В перспективе реализацией предложенного варианта развития системы теплоснабжения Баландинский сельсовет предусмотрено обеспечение 100 % расчетной нагрузки котельной от существующих потребителей, подключения планируемых к строительству объектов, так и доведения котельных до требуемой нормативными документами .

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| 2 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 4.50 | 4.50 |
| 3 | 4.15 | 3.73 | 3.73 | 3.16 | 3.16 | 2.44 |

Таблица 2.7 – Доля фактических тепловых потерь, %.

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 |

Таблица 2.8 – Нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельных, Гкал/ч

| Котельная | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ч | 0.75 | 2.01 | 0.16 |  |  |
| Располагаемая мощность котельных, Гкал/ч | 0.75 | 2.01 | 0.16 |  |  |
| Потери тепловой мощности на собственные нужды, % | 0.15 | 0.2 | 0.01 |  |  |
| Мощность котельных нетто, Гкал/ч | 0.998 | 2.0 | 0.82 |  |  |
| Нормативные потери в сетях, % | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |
| Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.81 | 1.95 | 0.8 |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка с тепловыми потерями, Гкал/ч |  |  |  |  |  |

Сравнение фактических потерь тепла с нормативными, показывает превышение последних над первыми. В Схеме для снижения величины потерь тепла предусмотрена при ремонте тепловых сетей находящихся в ветхом состоянии и строительстве новых участков - замена трубопроводов на предварительно изолированные трубы  .

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В Баландинском сельсовете на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в сельсовете не заключались.

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В населенных пунктах села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельсовета запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в селе используется вода из сельского водопровода (скважины, колодца). Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему химической водоочистки (ХВО). Перспективные балансы теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети, расчетная производительность водоподготовительных установок, в номинальном режиме с учетом перспективных нагрузок, а также сравнение значений фактической и нормативной подпитки, для каждой тепловой сети сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Расчетные нормативные и фактические расходы на подпитку тепловых сетей в номинальном режиме

| Котельная | Объем тепловойсети и систем отопления, м³ | Нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | Нормативные утечки в тепловых сетях, м³/год | Расчетный расход подпитки теплосети, м³/ч | Производительность ХВО, м³/ч | Максимальный среднемесячный расход подпитки теплосети за 2012 год, м³/ч | Средний расход подпитки за 2012, м³/ч | Сравнение подпитки с нормативом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2.5 | 0.02 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | норма |
| Котельная № 2 | 5.0 | 0.04 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.40 | норма |
| Котельная № 3 | 0.9 | 0.01 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | норма |
| итого | 8.4 | 0.07 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.69 | 0.79 | норма |

Из приведенной таблицы видно:

- на котельных № 1; 2; 3 отсутствуют установки ХВО, подпитка производится «сырой» водой;

.

Устранение указанных проблем предлагается выполнить при реконструкции котельных. Также в задании на проектирование новой блочно-модульной котельной №2, необходимо предусмотреть водоподготовительную установку, с параметрами, обеспечивающим работу тепловых сетей в номинальном и аварийном режима.

Подогрев воды для системы ГВС осуществляется в водоподогревателях, установленных в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. Рассчитанные значения аварийной подпитки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Значения аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 1.02 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| итого | 1.87 | 1.96 | 1.97 | 2.03 | 2.03 | 2.04 |
| Итого | 92.24 | 95.2 | 98.24 | 99.68 | 103.52 | 104.64 |

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Нормативные утечки теплоносителя на каждом этапе расчетного периода до 2026 года, рассчитанные в программном комплексе ZuluThermo 7.0 для каждой тепловой сети от котельных сведены в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 – Утечки теплоносителя, м3/ч

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| итого | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |

С целью компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, при сливе теплоносителя «на грунт» из тепловой сети котельных, должна быть обеспечена возможность оперативного заполнения системы. При проектной мощности системы ХВО и существующем объеме сетей, время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей будет иметь значения, представленные в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Время заполнения полностью опорожненной тепловой сети и систем отопления потребителей, сутки.

| котельная | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 3 | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора производится бытовыми газовыми одно- и двухконтурными котлами.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения. Внедрение только в период 2008-2011 годов мероприятий по строительству и замене оборудования на неэффективных котельных позволило проходить осенне-зимние периоды без нарушений теплоснабжения и обеспечить необходимые параметры отопления зданий. В то же время имеющиеся технические проблемы требуют проведения работ, удовлетворяющих спрос на тепловую энергию, повышающие надежность теплоснабжения, снижающих тариф на тепло.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельского совета в составе Схемы рассматриваются несколько вариантов ее развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельского совета:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности их работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное;

в) комбинированная выработка тепловой и электрической энергии;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Предварительно, на этапе предпроектного исследования, с заинтересованными организациями (Администрация Баландинского  сельского поселения, отделом архитектуры строительства жилищно-коммунального хозяйства и транспорта) для рассмотрения в Схеме в составе «Акта выбора вариантов разработки схем теплоснабжения Баландинского  сельского поселения» были согласованы три возможных варианта развития системы  теплоснабжения сельского поселения.

Вариант 1. Частичное изменение существующей схемы теплоснабжения с перераспределением нагрузок между источниками тепловой энергии, закрытие нерентабельных котельных.

Вариант 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения с внедрением на источниках тепловой энергии и у потребителей энергосберегающих мероприятий повышающих энергоэффективность и снижающих потери тепловой энергии.

Вариант 3. Строительство новых источников комбинированной выработки энергии, на базе когенерационных установок на свободных площадях и площадях существующих котельных.

На основании проведенных экономических расчетов и финансового анализа, к реализации рекомендуется вариант 1 развития системы теплоснабжения Баландинского  сельского поселения.

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. Для определения целесообразности подключения планируемых к строительству объектов к системе  теплоснабжения для них был сформирован индивидуальный расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Выполненные расчеты сведены в таблицу 4.1. Для прокладки тепловых сетей предлагается использование современных предварительно изолированные трубы пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ). Трубы ППУ имеют меньшие тепловые потери через изоляцию относительно нормативных значений.

Таблица 4.1 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при использовании труб ППУ

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь, % | t1 | t2 | V | D | Выбранный Ду | Фактическая скорость | потери для труб ППУ при средней за отопительный период температуре 60 и бесканальной прокладке | Годовые потери | Радиус (длина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/ч | % | °С | °С | м/с | мм | мм | м/с | ккал/(ч*м) | Гкал/год | м |
| 0.005 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 12 | 25 | 0.11 | 13.4 | 1.68 | 21 |
| 0.01 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 17 | 25 | 0.23 | 13.4 | 3.36 | 42 |
| 0.015 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 21 | 25 | 0.34 | 13.4 | 5.03 | 63 |
| 0.02 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 24 | 25 | 0.45 | 13.4 | 6.71 | 84 |
| 0.03 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 29 | 32 | 0.41 | 13.4 | 10.07 | 125 |
| 0.04 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 34 | 40 | 0.35 | 11.8 | 13.42 | 190 |
| 0.05 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 38 | 40 | 0.44 | 11.8 | 16.78 | 238 |
| 0.06 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 41 | 50 | 0.34 | 11.8 | 20.13 | 285 |
| 0.07 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 45 | 50 | 0.40 | 11.8 | 23.49 | 333 |
| 0.08 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 48 | 50 | 0.45 | 11.8 | 26.84 | 380 |
| 0.09 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 50 | 70 | 0.26 | 13.5 | 30.20 | 373 |
| 0.1 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 53 | 70 | 0.29 | 13.5 | 33.55 | 414 |
| 0.15 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 65 | 80 | 0.33 | 14.6 | 50.33 | 575 |
| 0.2 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 75 | 80 | 0.44 | 14.6 | 67.11 | 766 |
| 0.25 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 84 | 100 | 0.35 | 18.2 | 83.88 | 768 |
| 0.3 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 92 | 100 | 0.42 | 18.2 | 100.66 | 922 |
| 0.35 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 100 | 100 | 0.50 | 18.2 | 117.44 | 1075 |
| 0.4 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 106 | 125 | 0.36 | 23.0 | 134.21 | 973 |
| 0.5 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 119 | 125 | 0.45 | 23.0 | 167.77 | 1216 |
| 0.6 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 130 | 150 | 0.38 | 19.7 | 201.32 | 1703 |
| 0.7 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 141 | 150 | 0.44 | 19.7 | 234.87 | 1987 |
| 0.8 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 150 | 200 | 0.28 | 25.6 | 268.42 | 1748 |
| 0.9 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 160 | 200 | 0.32 | 25.6 | 301.98 | 1966 |
| 1 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 168 | 200 | 0.35 | 25.6 | 335.53 | 2184 |
| 1.1 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 176 | 200 | 0.39 | 25.6 | 369.08 | 2403 |
| 1.2 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 184 | 200 | 0.42 | 25.6 | 402.64 | 2621 |
| 1.3 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 192 | 200 | 0.46 | 25.6 | 436.19 | 2840 |
| 1.4 | 11 | 95 | 70 | 0.5 | 199 | 200 | 0.50 | 25.6 | 469.74 | 3058 |

На основании графика эффективного радиуса теплоснабжения можно сделать вывод о возможности подключения перспективных потребителей  к существующим источникам тепловой энергии. При допустимом расстоянии для объектов с суммарной нагрузкой 0,29 Гкал/ч составляющем 8 метров, фактическое расстояние до ближайшей котельной № 2, с учетом топографической особенности местности и расположения застройки, составляет 68 метров. Исходя из этого подключение других объектов от источника  теплоснабжения нецелесообразно.

Таблица 4.2 – Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку.

| котельная | Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час. Установленная мощность котельной, Гкал/час . | Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной | Обоснование | Количество устанавливаемых котлов, ед. год ввода в эксплуатацию | Мощность устанавливаемых котлов, ед. | Капиталовложения в реконструкцию, млн. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы схемы |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 1.314 3.44 | 1.314 3.44 | 1.314 3.44 | 1.314 3.44 | новая блочно-модульная котельная | Строительство нового района | 2/2017 | 1,72 | 1,5 |

Таблица 4.3 – Перспективные потребители зоны «южный» планируемые к оборудованнию индивидуальными источниками тепла.

| № | Место нахождения | Тип потребителя | Планируемое подключение | Площадь, м2 | Объем, м3 | Удельная отопительная характеристика | Этажность | Тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | Общая, Гкал/ч | Общая, Гкал/год |
| 1 | ул. Молодежная | ЖД | Индивидуальный источник | 2541.2 | 7623.6 | 0.42 | 1 | 0.028 | 0.185 | 0.212 | 522.859 |
| 2 | ул.Золотухина | ЖД | Индивидуальный источник | 2710.8 | 8132.4 | 0.41 | 1 | 0.029 | 0.192 | 0.221 | 626.147 |
| 10 | Ул. Старжинского | ЖД | Индивидуальный источник | 270.5 | 811.5 | 0.67 | 1 | 0.005 | 0.031 | 0.036 | 88.785 |

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с выбранным вариантом 1 развития системы теплоснабжения населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельского совета для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии предлагается произвести следующие работы по реконструкции источников тепловой энергии: По всем жилым домам установить бытовые котлы с водогрейной спиралью для обеспечение горячей водой поселения;

- установку отсутствующего блока автоматического контроля, с целью сокращения потребления топлива;

- монтаж отсутствующей на момент составления схемы, водоподготовительной установки, необходимой для приведения качества исходной воды к требуемым параметрам.

Котельная № 2 установленной мощностью 2 Гкал/ч. Оборудование котельной (1 очередь) выработало свой нормативный срок службы, установленный заводом – изготовителем. На котельной отсутствует система ХВО, система автоматизации не соответствует современным требованиям, отсутствует резервное топливо. В базовом периоде не обеспечена надежность теплоснабжения при выходе

- установку отсутствующего блока автоматического контроля, с целью сокращения потребления топлива;

- монтаж отсутствующей на момент составления схемы, водоподготовительной установки, необходимой для приведения качества исходной воды к требуемым параметрам;

- устройство хранилища резервного топлива и трубопроводов подачи его к котлам;

К 2026 году оборудование котельной №3 выработает свой нормативный срок службы, установленный заводом – изготовителем. К этому сроку предлагается произвести демонтаж котельной, а на ее месте установить котельную установленной мощностью 0,086 Гкал/час. Уменьшение установленной мощности котельной вызвано необходимостью обеспечения оптимальной загрузки оборудования, также уменьшения потребления топлива.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, сведены в таблицу 4.4.

Таблица 4.4 – Реконструкция источников тепловой энергии

| котельная | Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час. Установленная мощность котельной, МВт | Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной | Обоснование | Количество устанавливаемых котлов, ед. год ввода в эксплуатацию | Мощность устанавливаемых котлов, ед. | Капиталовложения в реконструкцию, млн. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы схемы |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 -2021 гг. | 2022 -2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.667 7.74 | 4.667 7.74 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | 5.646 10.32 | расширение, монтаж дополнительного котла | подключение новых потребителей | 1/2015 | 0.12 | 0.200 |
| 1 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | 10.149 14.62 | замена 2 котлов из 3 установленных | подключение новых потребителей, износ оборудования | 1/2013 | 0.75 | 0.100 |
| 2 | 10.782 21.6 | 19.789 29.24 | 19.789 29.24 | 19.789 29.24 | 19.789 29.24 | 19.789 29.24 | замена 7 котлов из 9 установленных на 3 ед. | Подключение новых потребителей, износ оборудования | 2/2014 | 2.0 | 0.300 |

* Ориентировочный объем капиталовложений определен в ценах 2013 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

С точки зрения обеспечения нормативной надежности и эффективности работы систем теплоснабжения предлагается:

Котельная № 1 установленная мощность – 0.998 Гкал/ч. В базовом периоде по котельной не обеспечен требуемый уровень надежности теплоснабжения при выходе из строя максимального по производительности котла. Для решения проблемы при техническом перевооружении предлагается выполнить работы по расширению здания  котельной и монтажу дополнительного котла мощностью 2,58 Гкал/час.

Установленная мощность котельной после реконструкции, в 2016 году - 11.18 Гкал/час.

Котельная № 2 установленной мощностью 2.0 Гкал/ч. В базовом периоде по котельной не обеспечен требуемый уровень надежности теплоснабжения при выходе из строя максимального по производительности котла. Для решения проблемы при техническом перевооружении предлагается выполнить работы по расширению здания котельной и монтажу дополнительного котла мощностью 2,58 Гкал/час.

Установленная мощность котельной после реконструкции, в 2017 году - 11.18 Гкал/час.

Котельная № 3 установленной мощностью 0.82 Гкал/ч. В базовом периоде по котельной не обеспечен требуемый уровень надежности теплоснабжения при выходе из строя максимального по производительности котла. Для решения проблемы при техническом перевооружении предлагается выполнить работы по расширению здания котельной и монтажу дополнительного котла мощностью 2,58 Гкал/час.

Установленная мощность котельной после реконструкции, в 2016 году - 11.18 Гкал/час.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

При рассмотрении возможных вариантов развития системы теплоснабжения населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельского совета была рассмотрена возможность установки источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Однако выполненные расчеты показали нецелесообразность внедрения этого варианта с экономической точки зрения.

По выработавшим свой срок службы источникам выработки тепла предлагается выполнить их реконструкцию.

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Выполненные расчеты по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепла показали нецелесообразность внедрения этого варианта с экономической точки зрения.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

В системе теплоснабжения населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельского совета источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Предлагаемые решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе представлены в ГИС «ZuluThermo 7.0»

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график  отпуска  тепловой энергии для каждого источника  тепловой энергии  в системе теплоснабжения  в соответствии с действующим законодательством  разрабатывается  в процессе проведения энергетического обследования  источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетическое обследование  должны быть проведены в срок до 31.12.13.

График зависимости  температуры  теплоносителя  от среднесуточной  температуры  наружного воздуха , для котельных:

в селе Баландино

(температурный график 95-700 С)

| Температура наружного воздуха Тнв0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То оС |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минимальная | Макси мальная | средняя | максимальная |
| 8 | 41 | 40 | 42 | 35 | 37 |
| 7 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 6 | 45 | 43 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | 46 | 45 | 48 | 39 | 40 |
| 4 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 50 | 48 | 52 | 41 | 43 |
| 2 | 52 | 50 | 53 | 43 | 45 |
| 1 | 53 | 52 | 55 | 44 | 46 |
| 0 | 55 | 54 | 57 | 45 | 47 |
| -1 | 57 | 55 | 59 | 46 | 48 |
| -2 | 59 | 57 | 61 | 47 | 49 |
| -3 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -4 | 62 | 60 | 64 | 49 | 52 |
| -5 | 64 | 62 | 66 | 50 | 53 |
| -6 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -7 | 67 | 65 | 69 | 52 | 55 |
| -8 | 69 | 66 | 71 | 54 | 57 |
| -9 | 70 | 68 | 72 | 55 | 58 |
| -10 | 72 | 70 | 74 | 56 | 59 |
| -11 | 73 | 71 | 76 | 57 | 60 |
| -12 | 75 | 73 | 77 | 58 | 61 |
| -13 | 77 | 74 | 79 | 59 | 62 |
| -14 | 78 | 76 | 81 | 60 | 62 |
| -15 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -16 | 81 | 79 | 84 | 62 | 65 |
| -17 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -18 | 84 | 82 | 87 | 64 | 67 |
| -19 | 86 | 83 | 88 | 64 | 67 |
| -20 | 88 | 85 | 90 | 65 | 68 |
| -21 | 89 | 86 | 92 | 66 | 69 |
| -22 | 90 | 88 | 93 | 67 | 71 |
| -23 | 92 | 89 | 95 | 68 | 72 |
| -24 | 93 | 91 | 96 | 69 | 73 |
| -25 | 95 | 92 | 98 | 70 | 74 |

В системе теплоснабжения Баландинский сельсовет применяется температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки для зависимого подключения потребителей 90/70 °С. Источники тепловой энергии работающие на единую сеть отсутствуют.

Для обеспечения надежности теплоснабжения, в схеме предлагается при ремонтных работах и при прокладке сетей для новых потребителей строительство перемычек между сетями смежных котельных. При этом варианте для всех источников  работающих на единую сеть в качестве оптимального предлагается осуществить переход на температурный график 95/70 °С, на который также запроектированы системы внутридомового отопления. Переход от существующего температурного графика 90/70 °С к 95/70 °С по произведенным расчетам не потребует внедрения дополнительных мероприятий, однако позволит снизить затраты на перекачку теплоносителя, как следствие улучшит гидравлический режим работы тепловых сетей, позволит осуществлять качественное теплоснабжение конечных потребителей.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В связи с ростом отопительной нагрузки и износом основного оборудования на котельных № 1; 2; требуется замена котлов с увеличением суммарной установленной мощности, а также автоматизация технологических процессов. Замена котлов предлагается в течение 2014-2015 гг.

С 2015 по 2017 год предлагается увеличение установленной мощности (установка дополнительного котла) котельных № 1,2, для обеспечения требуемого резерва.

Оборудование котельной № 3 предлагается заменить в 2017 году, с установкой менее мощных котлов, для обеспечения оптимальной загрузки оборудования.

Предлагается к 2026 году в котельной № 1 выполнить замену котлов, как выработавших свой нормативный ресурс.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблицах 4.6-4.7.

Таблица 4.6 – Перспективная мощность источников тепловой энергии

| котельная | Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час. Установленная мощность котельной, МВт | Вид строительства (изменения организационной структуры оборудования) котельной | Обоснование | Количество устанавливаемых котлов, ед. год ввода в эксплуатацию | Мощность устанавливаемых котлов, ед. | Капиталовложения в реконструкцию, млн. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы схемы |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 -2021 гг | 2022 -2026 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.998 0.75 | 0.998 0.75 | 0.998 0.75 | 0.998 0.75 | 0.998 0.75 | 0.75 | 0.998 | расширение, монтаж дополнительного котла | обеспечение резерва | 1/2015 | 0.75 | 0.300 |
| 2 | 2.0 2.01 | 2.0 2.01 | 2.0 2.01 | 2.0 2.01 | 2.0 2.01 | 2.0 2.01 | 2.0 2.01 | расширение, монтаж дополнительного котла | обеспечение резерва | 1/2017 | 2,0 | 0.9 |
| 3 | 0.82 0.16 | 0.82 0.16 | 0.82 0.16 | 0.82 0.16 | 0.82 0.16 | 0.82 0.16 | 0.82 0.16 | расширение, монтаж дополнительного котла | обеспечение резерва | 1/2016 | 0.16 | 0.3 |

Раздел 5 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с информацией предоставленной Администрацией населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельсовета бесхозяйные тепловые сети отсутствуют

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов села Баландино, деревни Казанка Баландинского сельского совета предлагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных находящихся в ведении сельсовета, РОО, ЦРБ. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития сельской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики сельского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.

# Text boxes

Газ. котел

СДК

КП

Газовый котел

КП

ФАП

Газовый котел

Газовый котел

КП

ШКОЛА