СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29.12.2016 г.                              с.Баландино                      № 25

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Баландинский сельсовет Асекеевского

района Оренбургской области.

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Баландинский сельсовет, Совет депутатов решил:

1.Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Баландинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу администрации Баландинского сельсовета.

3.Решение вступает в силу после обнародования.

Глава

муниципального образования                                                      Н.А.Мухетов

Приложение в решению

совета депутатов

СХЕМА водоснабжения и водоотведения

МО Баландинский СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1 Исходно-разрешительная документация………………………… .......4

1.1 Нормативно-технические документы………………………………………..4

1.2. Цели и задачи проекта………………………………………………………. 5

1.3 Характеристика территории………………………………………………….6

1.4 Климатологические характеристики……………………………………….. 8

1.5 Геологические характеристики……………………………...…………….....8

Раздел 2 Существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения……………………………………………………………………………………10

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения ……………………...10

2.2 Существующее положение в сфере водоотведения. …….………………..11

Раздел 3  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника водоснабжения……………………………12

3.1 Положения по реконструкции водоснабжения……………………………12

3.2 Положения по устройству водоотведения…………………………………14

Раздел 4 Экологические проблемы муниципального образования «Балан-динский сельсовет» Асекеевского района Оренбургской области ….………15

Раздел 5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водо-снабжения и водоотведения   ………………………………..……………………17

5.1 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водо-снабжения…………………………………………………………………………….17

5.1 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения…………………………………………………………………………………….20

# Раздел 1.   Исходно-разрешительная документация

1.1 Нормативно-технические документы

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов и поселений – сложная и комплексная проблема, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании перспектив развития поселка в части градостроительства, определяемого Генеральным планом на период до 2023 г.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. На расчетный срок дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений и комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования и трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений на стадии проектирования. Схема водоснабжения и водоотведения – основной предпроектный документ, определяющий направления развития территории в сфере водоснабжения и водоотведения на рассматриваемый период.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния сооружений водопровода и канализации, водопроводных и канализационных сетей, а также возможности их дальнейшего использования.

Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «п. Никологоры» до 2023 г. является Федеральный закон от 7 декабря №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений в сфере водоснабжения и водоотведения и направленный на обеспечение устойчивого и надежного развития систем водоснабжения и водоотведения.

База для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения:

1. Генеральный план муниципального образования Генеральный план муниципального образования Баландинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области;

2. Данные тарифообразования за услуги водоснабжения и водоотведения;

3. Данные о сооружениях на системах водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных сетях;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 03.07.2016 N 355-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»;

6. Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2030 года является Федеральный закон от 03.07.2016 N 355-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжений и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой потребителей.

В качестве основного проектного документа по развитию водного хозяйства сельского поселения принят Генеральный план МО «Асекеевский сельсовет».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам водоснабжения и водоотведения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

1.2 Цели и задачи проекта

Объектом исследования является система централизованного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Баландинский сельсовет» Асекеевского района Оренбургской области.

Цель проекта – разработка сценария развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Баландинский сельсовет».

В процессе поставленных задач:

- произведен анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Баландинский сельсовет» Асекеевского района Оренбургской области;

- проведена оценка перспективного спроса водоснабжения и водоотведения в установленных границах территории поселения и зонах действия источников водоснабжения;

- проведены расчеты водопотребления населения;

- разработаны мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения;

- разработаны	мероприятия по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей;

- разработаны	мероприятия по новому строительству и реконструкции водоотведения;

- определены инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения.

1.3 Характеристика территории

Эколого-градостроительная ситуация

Асекеевский район расположен на северо-западе Оренбургской области и граничит с севера с Абдулинским районом, с востока и юго-востока — Матвеевским районом, с юга —Грачёвским районом, с запада и северо-запада — с Бугурусланским районом.

Протяжённость района с севера на юг 67 км, с запада на восток 45 км. Площадь района — 236 906 га. В общую площадь района входят земли Бугурусланского (150 га) и Матвеевского района 44612 (га).                                                                                                                                                                         Территория района в геоморфологическом отношении представляет собой водоразделы рек Большой Кинель, Малый Кинель, Мочегай, Кисла, Ереуз в виде сыртов широкого направления, с крутыми и обрывистыми южными и пологими северными склонами, расчлененными протоками рек и овражно — балочной сетью.

Почвенный покров представлен черноземами типичными — 43,7 %, черноземами обыкновенными — 20,4, в поймах рек — лугово-черноземными почвами. По механическому составу почвы глинистые и тяжелосуглинистые, по содержанию гумуса — средне-гумусные.

Климат района отличается непостоянством в разные годы. Среднегодовая температура воздуха +2,5 °C, среднемесячная в январе — 15,5 °C, в июле +20 °C. Среднегодовое количество осадков — 420 мм. Продолжительность вегетационного периода в среднем 135 дней. Снежный покров достигает до 36 см., глубина промерзания почвы — 70 см.

Район расположен в зоне лесостепи. Леса занимают 3,1 % территории, в которых произрастают в основном дуб, береза, осина, липа. В направлении с севера на юг травянистая растительность меняется с разнотравно — луговой на разнотравно-типчаково — ковыльную.

На территории района 266 га особо охраняемых земель, где произрастает лекарственная трава (ландыш — весенний).

Административным центром района является с. Асекеево, расположенное в 330 км от областного центра г. Оренбурга. По территории района проходит железная дорога Самара-Уфа, ближайшая ж.д. станция Асекеево находится в 5 км от районного центра, и автомобильная дорога областного назначения Бугуруслан –Старокутлумбетьев.

Структура земельного фонда Баландинского сельского поселения

| Категория земель | Площадь, тыс. га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 13,312 |
| В т.ч. - в федеральной собственности |  |
| - в областной собственности |  |
| - в муниципальной собственности |  |
| - в собственности юридических лиц | 13,312 |
| - в собственности физических лиц |  |
| Общая площадь населенных пунктов, всего: | 0,3661 |
| в т.ч. - площадь приусадебных участков | 0,063 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: |  |
| В т.ч. -пашни |  |
| -сенокосы |  |
| -пастбища |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения, всего: |  |
| В т.ч -земли промышленности |  |
| -земли энергетики |  |
| -земли транспорта |  |
| -земли связи, радиовещания, телевидения, информатики |  |
| Земли лесного фонда |  |

Социальная сфера

Учреждения народного образования

МОУ Баландинская  СОШ  - с. Баландино ул. Молодежная д.30

Объекты здравоохранения

ФАП – с. Баландино ул. Золотухина 46,

ФАП - д. Казанка ул. Центральная д.20

Учреждения культуры и искусства

библиотека - с. Баландино ул. Золотухина д.63 а,

клуб – д. Казанка ул. Набережная,

дом культуры – с. Баландино ул. Золотухина 63 а

Предприятия розничной торговли и общественного питания

магазин райпо  - с. Баландино ул. Центральная д.21

магазин  - с. Баландино ул. Молодежная

Административно -управленческие службы

администрация – с. Баландино ул. Золотухина 63 а

Отделение почтовой связи

почта, отделение связи- с. Баландино ул. Золотухина д.46

1.4 Климатологические характеристики

Климат континентальный, с жарким, сопровождающимся суховеями летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Абсолютная амплитуда колебаний между крайними значениями температур велика и достигает 85 0 С. Зима отличается постоянством отрицательных температур и суровыми морозами, достигающими -400 С…-490 С. Лето солнечное и жаркое, в дневные часы, особенно в июле, температура нередко поднимается до +350 С…+400 С . Вегетационный период около 180 дней. Характерной чертой климата являтся его засушливость. Выпадающие летом осадки не успевают впитываться в почву, так как высокая температура воздуха способствует их быстрому испарению.

Осадки на территории области распространяются неравномерно. Их количество убывает с северо-запада (450 мм. в год) на юго-восток(260 мм в год). Максимальное количество осадков выпадает на хребте Малый Накас (до 550 мм в год). Примерно 60-70 процентов годового количества осадков приходится на теплый период, что несколько сглаживает засушливость климата.

Низкая обеспеченность степей вагой часто приводит к засухе. За последнее столетие в северо-западных районах области сильные и средние засухи наблюдались один раз в 3-4 года, а в южных районах один раз в два три года. Продолжительность залегания снегового покрова составляет от 135 дней на юге до 154 дней на севере. Средняя из наибольших декадовых высот снежного покрова за зиму колеблется от 60 до 20 см., уменьшаясь с севера на юг. Глубина промерзания почвы достигает в среднем на северо-западе 70 см, в восточных районах- 1 м. Для степей характерны жестокие метели, наблюдающиеся при сильном ветре и низкой температуре, которые называются буранами.

1.5 Геологические характеристики

Особенностями геологического развития западной, южной и восточной частей Оренбургской области, обусловило распределение полезных ископаемых на территории Оренбургской области:

1.	В платформенной части Оренбуржья, бортов Прикаспийской впадины и в Предуральском прогибе: нефть, газ и конденсат, а также горючие сланцы и бурые угли;

2.	В восточной и южной частях Оренбуржья: каменный и бурый угли, черные, цветные и редкие металлы, драгоценные металлы и камни, горно-химическое и горно-техническое сырье;

3.	Полезные ископаемые для строительной индустрии развиты практически на всей территории Оренбургской области.

Оренбургская область обладает значительными по величине минерально-сырьевой базой и минерально-сырьевым потенциалом, что является следствием уникальных особенностей её геологического строения. Область относится к промышленно освоенным регионам Российской Федерации, являясь крупным производителем и, одновременно, потребителем минерально-сырьевых ресурсов. Оренбургская область является одним и ведущих «доноров» России по отчислениям в федеральный бюджет. Так, более 95% НДПИ по углеводородному сырью и 40% НДПИ по твердым полезным ископаемым перечисляются в федеральный бюджет. Областной бюджет почти на 80% ежегодно формируется от перечислений всех налогов поступающих от добычных и перерабатывающих предприятии на основе добычи, переработки полезных ископаемых и производства на их основе товарных продукций.

Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды. На территории  сельсовета расположены 3  артезианских скважины, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  ИП Гарейшин Р.Н..  Из этих скважин по техническим причинам законсервированных нет.

с. Баландино:

-скважина №1 - 100м.16м3./час, насос ЭЦВ;

-скважина №2 - 110м.16м3/час, насос ЭЦВ;

-скважина № 3- 110м.16м3/час, насос ЭЦВ.

Протяженность водопроводной сети составляет 8065 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни -10,5 метров, с объемом бака – 20м3. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую  систему водопроводных труб диаметром 50-159мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, полиэтилен, чугун. Общая протяженность водопроводной сети составляет  8065 метров.

| Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| с.Баландино | 1967 год | 8065 |
| Итого: |  | 8065 |

Водоразборных колонок всего – 21 ед, в том числе тупиковых 3 ед.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения муниципального образования «Баландинский сельсовет» представлен ниже:

1. Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (50% – 100%).

2. Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

3. Высокие потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до потребителей (порядка 25%).

4. Неудовлетворение требованиям бесперебойности водоснабжения и противопожарным требованиям.

5. Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях. Необходимость проведения инвентаризации сетей водоснабжения с указанием реальных длин, диаметров и материала участков трубопроводов, времени прокладки, а также составлением схем сетей системы централизованного водоснабжения.

2.2 Существующее положение в сфере водоотведения

В населенных пунктах Баландинского сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника водоснабжения

3.1 Положения по реконструкции водоснабжения

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Прокладка водопроводных сетей должна    быть выполнена из труб, не подвергающихся коррозии: полиэтиленовых, стеклопластиковых труб, напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоснабжения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования.

Большинство  водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию  более 50 лет назад. Срок эксплуатации ряда водопроводов  и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 30 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению.

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Проектом генерального плана предлагается:

-капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

-развитие действующей тупиковой сети водопровода;

-поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметр. 110 мм.  из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001. На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

-зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Баландинского сельсовета Асекеевского района

Износ водопроводной сети составляет 70 %. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.

| Наименование мероприятий | Ед. изм | 2013 | 2014 | 2016-2015 | 2018-2017 | 2020-2019 | 2019-2021 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети | тыс. руб. | 660 | 650 | 857 |  |  |  |  |

3.2 Положения по устройству водоотведения

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования Баландинский сельсовет сети водоотведения отсутствуют. Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектные решения.

-создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов;

-повышение качества предоставления коммунальных услуг;

-снижение уровня износа объектов водоснабжения;

-улучшение экологической ситуации на территории Баландинского сельского поселения  Асекеевского района Оренбургской области.

-обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально-культурного назначения.

-увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.

Водоотводящая сеть всех населенных пунктов трассируется по пониженным участкам рельефа, оборудуется смотровыми и перепадными колодцами. Прокладка водоотводящих сетей должна быть выполнена из полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб.

Очистка канализационных стоков осуществляется  в очистных канализационных сооружениях блочного  типа полного цикла с механической и биологической очисткой.

Очищенная воды выпускается по рельефу в пониженные  участники. Качество очищенной воды должно позволять сбрасывать воду.

Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования.

Раздел 4. Экологические проблемы муниципального образования «Баландинский сельсовет» Асекеевского района Оренбургской области

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

В этой зоне условия благоприятны для рассеивания вредных примесей.

Основным источником загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит и углеводороды, оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, а так же на возрастание величины рН. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а так же его изношенность и некачественное топливо.

Загрязнение воздушного бассейна расположенных на территории поселения газопроводов осуществляется в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Качество атмосферного воздуха

Для комплексной оценки степени загрязнения воздуха используется показатель — индекс загрязнения атмосферы (далее — ИЗА). ИЗА характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если ИЗА < 5, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА >14.

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

Загрязнение поверхностных водных объектов.

Основными факторами, обуславливающими низкое качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям, являются:

1.	высокая природная концентрация в подземной воде железа, марганца, аммиака, кремния; отсутствие в составе головных водопроводных сооружений станций водоочистки (ВОС);

2.	низкая эффективность работы имеющихся на водопроводах станций водоочистки (ВОС).

3.	отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

К факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, можно отнести:

1.	неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев;

2.	слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;

3.	отсутствие должной зоны санитарной охраны в со¬ответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Приоритетными направлениями по улучшению питьевого водоснабжения населения являются:

1.	строительство водоочистных сооружений на водопроводах питьевого водоснабжения;

2.	повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений;

3.	своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и сетей;

4.	развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличения количества населения, обслуживаемого централизованным питьевым водоснабжением.

Наряду со строительством и реконструкцией станций водоподготовки необходимо решать и проблему ремонта и строительства новых водопроводов из более современных материалов, которые в процессе эксплуатации не подвергались бы коррозии, в результате чего вода, прошедшая водоподготовку не подвергалась бы вторичному загрязнению, не происходило бы утечек воды, что экономило природные ресурсы.

Раздел 5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения

5.1 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

По состоянию на 01.01.2015 г. численность населения муниципального образования Баландинского сельского поселения составила 595 человек.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | В том числе: | Трудоспособное население | Всего занятых в экономике | Незанятое население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дети до 16 лет | Пенсионеры |  |  |  | Всего, чел. | % от численности трудоспособного населения |
| с. Баландино | 501 | - | - |  | - | - | - | - |
| д. Казанка | 94 | - | - |  | - | - | - | - |
| Всего по поселению | 595 | - | 180 |  | - | - | - | - |

Проектное решение

Расчетное водопотребление населения:

Qсут.m = ∑ qж ∙ Nж / 1000

Qж = 230 л/сут (таблица 1 СНиП 2.04.02-84*) – удельное водопотребление

Nж = 595 жителей

Q сут. max = K сут. max ∙ Q сут. max

K сут. max = 1,1 – 1,3 ≈ 1,2 – коэффициент суточной неравномерности

Q сут. m = 230 ∙ 595/ 1000 = 136,85  м3/сут

Q сут. max = K сут. max ∙ Q сут. m = 136,85 ∙ 1,2 = 164,22 м3/сут

Расчетный часовой расход воды qr ; м3/час

qч max = Кч max ∙ Q сут. max / 24

Кч max = αmax ∙ βmax – коэффициент часовой неравномерности

αmax – 1,3	βmax – 1,92

Кч max = αmax ∙ βmax = 1,3 ∙ 1,92 = 2,5

qч max = Кч max ∙ Q сут. max / 24 = 2,5 ∙ 164,22/ 24 = 17,1м3/час = 4,75 л/сек

Предварительный состав водозаборных сооружений:

-	водозаборные скважины с погружными насосами - 3шт.;

-	3 резервуара для хранения воды;

-	водонапорная башня объемом 100 и 110 м3 или насосы, создающие давление в водопроводной сети;

-	водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

-	водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами;

Определение регулирующего объема воды в резервуарах чистой воды.

Wp=Qсут.max(1-КН+(КЧ-1)(КН/КЧ)КЧ/(КЧ-1))

Где Q сут.max = 164,22 м3/сут – расход воды в сутки максимального водопотребления;

КН – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления.

16 ∙ 3 = 48 м3/час – максимальная часовая подача (производительность двух рабочих скважинных насосов)

184,22 / 24 = 7,68 м3/час – средний часовой расход в сутки максимального водопотребления;

КН = 48 / 7,68 = 6,25

КЧ – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулирующей  емкости, определяемый как отношение максимального часового отбора к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

Кч = 49,5 / 7,68 = 6,45

Wp=164,22 ∙ (1-6,25+(6,45-1)(6,25/6,45)6,45/(6,45-1)) = 34,5 м3 - регулирующий объем в трех резервуарах;

Определение пожарного объема воды в резервуарах с чистой водой:

Wn=3Qn+3Qх.б.

3Qn – Объем воды на пожаротушение = 162 м3

3Qх.б. – максимальные хозяйственно-бытовые нужды на период пожаротушения (3 часа)

3Qх.б. = 3 ∙ 49,5 = 148,5 м3

Wn = 162 + 148,5 = 310,5 м3 – пожарный объем воды в трех резервуарах;

При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать аварийный объем воды:

Ликвидация аварии 12 часов (по таблице 34, СНиП 2.04.02-84*)

49,5 м3/час ∙ 12 часов – 30% = 415 м3 – аварийный объем воды в резервуарах.

Итого: Wp + Wn + WA = 34,5 + 284,5 + 415 = 734 м3 – необходимый объем чистой воды в двух резервуарах.

Для обеспечения соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо обустройство действующих и проектируемых водозаборов станциями водоподготовки малой производительности на новых технологиях. На всех подземных водозаборах должны быть предусмотрены установки по обеззараживанию воды.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей рекомендуется применять полиэтиленовые трубы благодаря их хорошим эксплуатационным качествам.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходимо устройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения. Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Основной проблемой в обеспечении водоснабжением населения района доброкачественной питьевой водой является большой процент износа водопроводных сетей, которые необходимо своевременно заменить, а также провести инвентаризацию подземных водоисточников.

Расчетный срок - 2050г.

Таблица 2 - Расчет водопотребления и водоотведения

| Наименование водопотребителей | Ед.изм | Кол-во | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесут. норма расхода, л/сут | Коэф-т суточной неравномерности | Среднесут. Расход воды, м3/сут | Максимальный суточн. Расход воды, м3/сут | Максимальный часовой расход воды, м3/ч | Расчетный секундный расход, л/с | На пожаротушение л/с | м3/сут | м3/ч | л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными водопроводом и канализацией | Чел. | 655 | 230 | 1.2 | 276 | 331,2 | 34,5 | 9,58 | 12,5 | 331,2 | 34,5 | 9,58 |

5.2 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения

Очистных сооружений нет.

Проектное предложение.

Строительство очистных сооружений с проектной мощностью 350 м3/сут. Санитарно-защитная зона обусловлена СНиП 2.04.03-85, Таблица 1, для Сооружений механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях свыше 0,2 до 5 тыс.м3/сут и принимается в соответсвии с этой таблицей – 150 м.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить строительством новых очистных сооружений биологической очистки с внедрением современных технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод – микрофильтрации.